## Slide 1
新员工培训
（工程篇）
创新
诚信
专业
务实
高效
严谨
工程管理中心·2020年5月9日
东利建设
Dongli Construction

## Slide 2
01
安全是什么？

## Slide 3
  安全 — 指判明的危险性不超过允许的限度
  使人不受伤害和危害的影响
  没有危险或灾难的威胁
  不受财产损失的威胁的状况
  没有危险，不产生伤害的一种状态
“无危则安，无缺则全”= 安全

## Slide 4
坚持”安全第一，预防为主”的方针
《中华人民共和国安全生产法》明确规定，我国的安全生产管理工作，必须坚持“安全第一，预防为主 ,综合治理 ”的方针。
所有生产经营单位在组织生产过程中，必须把保护人的生命安全放在第一位。
Notes: www.515ppt.com

## Slide 5
消除隐患、事故苗子，预防为主
300
29
1
重伤或死亡1起
轻伤或微伤29起
无伤害或事故苗子300起
事故的发生有原因和预兆，一次重大事故前必然孕育着许多事故苗子,消除“事故苗子”避免事故的发生
“事故金字塔理论”
对330起跌倒事故分析
300：29：1
Notes: www.515ppt.com

## Slide 6
造成生产安全事故的原因
01
02
03
04
事故发生的原因
物的不安全状态
机（物）的原因
环境不良
环境的原因
人的不安全行为
人的原因
管理欠缺
管理的原因
Notes: www.515ppt.com

## Slide 7
_遵守安全生产规则
01
PRAT
02
PRAT
03
PRAT
整理整顿工作地点
经常维护保养设备
按照标准进行操作
Notes: www.515ppt.com

## Slide 8
遵守安全生产规章制度
必须严格遵守危险性作业的安全要求
必须遵守厂纪厂规
必须正确佩戴和使用劳动防护用品
必须经安全生产培训考核合格后持证上岗作业
必须了解本岗位的危险危害因素
01
02
04
05
03
五必须
Notes: www.515ppt.com

## Slide 9
遵守安全生产规章制度
严禁在禁火区域
吸烟、动火
严禁在上岗前
和工作时间饮酒
严禁擅自移动
或拆除安全装置
和安全标志
严禁擅自触摸
与已无关的设备、设设施
严禁在工作时间串岗、离岗、睡岗或嬉戏打闹。
五严禁
Notes: www.515ppt.com

## Slide 10
遵守安全生产规章制度
不伤害自己
不伤害他人
不被他人伤害
三不伤害
Notes: www.515ppt.com

## Slide 11
用电安全基本要求
电气设备不要随便乱动，发生故障不能带病运转，应立即请电工检修。
经常接触使用的配电箱、闸刀开关、按钮开关、插座以及导线等，必须保持完好。
打扫卫生、擦拭电气设备时，严禁用水冲洗或用湿抹布擦拭，以防发生触电事故。
需要移动电气设备时，必须先切断电源，导线不得在地面上拖来拖去，以免磨损，导线被压时不要硬拉，防止拉断。
停电检修时，应将带电部分遮拦起来，悬挂安全警示标志牌。
Notes: www.515ppt.com

## Slide 12
防火安全要求
火种
可燃物
助燃物
火
电气设备超负荷、短路、接触不良以及雷击、静电火花等，可能使可燃气体或可燃物燃烧。
靠近火炉或烟道的木板、积聚在蒸汽管道上的可燃粉尘、纤维等。
某些物质接触，可能引起自燃。
可能发生燃烧的情况
+
+
=
Notes: www.515ppt.com

## Slide 13
扑救火灾的原则
边报警
边扑救
先控制
后灭火
01
听指挥
莫惊慌
03
先救人
后救物
防中毒
防窒息
02
Notes: www.515ppt.com

## Slide 14
火场中如何紧急避险
熟悉紧急疏散路线。
浓烟中逃生，要用湿毛巾捂住嘴和鼻子，弯腰行走。
楼上人员要用牢固的绳子等物品，一头固定后沿绳子滑下逃生。千万不要跳楼！
逃生路线火封锁，应立即退回室内，关闭门窗，用毛毯、棉被浸湿后覆在门上，并不断往上浇水冷却，发出求救信号等待救援。千万不可钻到阁楼、床底、大橱内避难。
在公共场所应听从指挥，向就近的安全通道分流疏散，千万不能惊慌失措，互相拥挤践踏，造成意外的伤亡。
Notes: www.515ppt.com

## Slide 15
灭火器的构造
保险销
卡销
压力表
压把
提把
筒体
胶管
喷嘴

## Slide 16
手提式干粉灭火器的使用
1、拿起灭火器，并对灭火器进行摇晃；
2、取下卡销，并拔出保险销；
3、筒体与地面垂直手握胶管喷嘴；
4、选择上风位置接近火点，将胶管对准火苗根部；
5、用力压下手柄，摇摆喷射，将干粉射入火焰根部；
注意：灭火时要注意人站上风灭火，人离火的距离要2-5米

## Slide 17
灭火器的检查
铅封应完整，压力表指针应在绿区；
灭火器应放置在通风、干燥、无腐蚀，取用方便的地方，环境温度-5～+45度为好，避免放在高温、潮湿和有严重腐蚀场合，防止干粉灭火剂结块、分解；
灭火器可见部位防腐层应完好，无锈蚀；
灭火器可见零部件应完整、无松动、变形、锈蚀和损坏；
喷嘴及喷射软管应完整，无堵塞；

## Slide 18
消防栓的使用方法
消防栓箱的门子一般由玻璃制作，紧急情况下可击碎玻璃取出水带，甩开水带后一端接水枪，一端连接消防栓，技术要求是对准卡口，顺时旋转45度，带子不够长度时，可另取一条按上述方法连接。

## Slide 19
从业人员的安全须知_煤气使用安全
01
04
05
02
03
严格遵守先点火、后开气的“火等气”的操作步骤。
发现煤气泄漏，应立即关闭煤气阀门并通风，不要吸烟、开灯或关灯、打手机、起动电气设备。
定期检查煤气管道接口的橡胶软管，发现送动、压扁、老化等要及时更换。
下班前要进行安全检查，关闭阀门。
不得在煤气管道附近堆放易燃易爆物品。
Notes: www.515ppt.com

## Slide 20
烫伤急救处理——“冷却法”
烫伤刚发生的几分钟内要处理得当
小面积烫伤、轻度烧伤，立即冷水冲洗15～30分钟，干纱布外敷。
已起水疱、皮肤已破，不可用水冲或将水疱弄破。衣服粘连应剪去伤口周围衣服，及时用冰袋降温。
大面积或重度烫伤，不可擅自涂抹任何东西，应保持创面清洁完整，用清洁衣物或毛巾盖住伤口，立即请医生处理。
Notes: www.515ppt.com

## Slide 21
预防滑倒及摔倒安全措施
液体溢出，迅速擦干净。
保持地面清洁和干燥。
在瓷砖等光滑面上应小心行走。
要走动，不要跑动。
01
02
03
04
Notes: www.515ppt.com

## Slide 22
安全使用电梯
先确认电梯能否使用。火灾、地震、风灾、停电、 维修时不能乘坐电梯。
杂物电梯严禁乘人。
注意安全检验合格标志
正确使用电梯
2
3

## Slide 23
安全使用电梯
抵达目的层站时，待轿门完全打开再出去 ；
若要长时间开门请按开门按钮
不要用身体倚靠门板，更不要在门开启和关闭的过程中触摸门板
正确使用电梯
4
5

## Slide 24
安全使用电梯
8
6
7
5
电梯门口应该快速出入，不要与他人在此谈话或逗留。不要用身体或其他物体阻挡正在关闭的电梯门。
注意随身衣物避免与门板和地坎刮碰。
轿厢与楼层地面高度差大于600毫米时，不要出入轿厢。
不要采用打开电梯安全窗来运送较长的物品，因伸出端极容易与井道内零部件或井道壁碰撞造成危险。
听到电梯超载蜂鸣声
后进入的乘客应该主动退出，耐心等待下一趟 。

## Slide 25
电梯困人时候切记
当被困时首先是要保持冷静的心态，同时安慰同被困的其他人。
切勿扒开电梯的轿门或从天花板紧急出口爬出去。
利用警钟或对讲机、手机求援。
在求救之后要保持镇定，保持体力等待救援。
正确使用电梯

## Slide 26
安全使用电梯
如遇到故障你会怎么办?
电梯急速坠落的时要注意保持冷静的心态
电梯突停莫害怕，
电话急救门拍打。
配合救援要听话，
层层按键快按下。
头背紧贴电梯壁，
手抱脖颈半蹲下

## Slide 27
安全使用电梯
被夹者旁边的人帮助呼救，并想办法尽快抽出被夹物。
应急自救和施救
紧急情况，按此按钮

## Slide 28
从业人员的权利和义务
07
获得教育培训权
05
紧急避险权
06
获得赔偿权
08
获得劳防用品权
04
拒绝权
01
知情权
02
建议权
03
批评、检举、控告权
Notes: www.515ppt.com

## Slide 29
三项义务
遵章守纪，
服从管理义务
学习安全知识，
掌握安全技能义务
险情报告义务
01
02
03
Notes: www.515ppt.com

## Slide 30
事故现场急救
01
02
03
04
05
06
07
08
09
1
2
3
4
5
6
7
8
9
触电急救
坠落救护：四肢骨折、脊椎骨折
中暑救护
毒害物品中毒救护
一氧化碳中毒急救
溺水急救
外伤救护：止血包扎、固定、搬运
创伤救护：切割伤、擦伤、刺伤、砸伤
烧伤救护：热力烧伤、酸碱烧伤
Notes: www.515ppt.com

## Slide 31
安全生产管理
02
列出每一个程序可能发生的事故，以及发生事故的先兆，培养员工对事故先兆的敏感性。
04
在任何程序上一旦发现生产安全事故的隐患，要及时的报告，要及时的排除。
03
认识到安全生产的重要性，以及安全事故带来的巨大危害性。
01
任何生产过程都要进行标准化
Notes: www.515ppt.com

## Slide 32
请大家牢记
每一个安全事故的教训都是惨痛的，每一个安全事故的发生都有其必然性和偶然性。
事故无大小之分。身边的一些小事或小疏忽，完全可能引起巨大的事故和损失。只有安全，才是效益。
安全第一，预防为主。
Notes: www.515ppt.com

## Slide 33
美好生活·东利共创
感 谢 观 看 ！
THANKS FOR WATCHING